Описание

Насосная установка PUMP ELIMINATE 190 V4V создана, что бы облегчить не только процесс промывки теплообменного оборудования, за счет увеличенной мощности насоса, но и сделать транспортировку установки уже с наполненным баком значительно проще. Итальянские инженеры, работая над созданием мобильности данного оборудования, значительно упростили решение давно наболевшего вопроса у многих специалистов, путем монтажа бака в специализированную, оснащенную усиленными колесами, платформу. PUMP ELIMINATE 190 V4V выполнена полностью из кислотостойких и ударопрочных материалов и позволяет работать с любыми химическими реагентами. Все насосы линейки PUMP ELIMINATE оснащены инверторным регулятором потока, что значительно ускоряет процесс обслуживания оборудования. Это устройство дает возможность проводить тщательную очистку теплообменного оборудования, котельного оборудования, парогенераторов и пр., гарантируя полное удаление отложений, даже в ситуациях, когда трубы полностью засорены.

Технические характеристики

| Электродвигатель | 230V - 50Гц |
| --- | --- |
| Подсоединение резьбы | 3/4 |
| Высота напора, макс. м | 18 м |
| Производительность | 9000 л/час (150л/мин) |
| Тип защиты IP | ip55 |
| Длина шлангов, м | 5 м |
| Объем бака, л | 100 л |
| Макс. C | 50 C |
| Наличие реверса | + |
| Вес, кг | 22 |
| Длина B, мм | 450 мм |
| Ширина C, мм | 450 мм |
| Высота A, мм | 1000 мм |